инструкция

по применению дезинфицирующего средства «Полисепт»

Москва 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Полисепт»

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С., Родионова Р.П., Сукиасян А.Н.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство «Полисепт» выпускается в двух формах: в виде твердого прозрачного вещества желтого цвета и 25% водного раствора, представляющего собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета (допускается присутствие небольшого количества осадка). Действующим веществом (ДВ) является полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, содержание которого составляет в твердой форме - 100%, в жидкой форме - 25%. Рабочие растворы бесцветны, не имеют запаха.

Срок годности средства в виде твердого вещества в герметично закрытой заводской упаковке и в виде 25% раствора составляет 3 года. Рабочие растворы средства сохраняют антимикробную активность в течение 2 месяцев.

«Полисепт» в виде твердого вещества фасуется в двойные полиэтиленовые пакеты по 0,05; 0,1; 1,0 и 5,0 кг. 25% водный раствор выпускается в стеклянных флаконах вместимостью 0,5 и 1 л; полиэтиленовых емкостях вместимостью 1; 5; 10; 20; 40 л.

1.2 Средство "Полисепт" обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов полиомиелита, энтеро-, рота-, аденовирусов, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (тестировано на вирусе полиомиелита 1 типа), грибов рода Кандида и дерматофитов, а также плесневых грибов.

На поверхностях, обработанных средством, остается малозаметная пленка, обеспечивающая остаточное антимикробное действие.

Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3.По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство «Полисепт» относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Кожно-резорбтивные и кумулятивные свойства не выявлены. Сенсибилизирующие свойства выявлены слабо. При повторном контакте с кожей рабочих растворов средства возможно раздражающее действие. Вследствие низкой летучести средство малоопасно при ингаляционном воздействии.

ПДК полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в воздухе рабочей зоны -2 мг/м3 (аэрозоль), 3 класс опасности.

1.4. Средство "Полисепт" предназначено для дезинфекции

-	при вирусных инфекциях, включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию - поверхностей в помещениях, посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией;

-	при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях - поверхностей в помещениях, посуды, белья, предметов ухода за больными;

- при туберкулезе и кандидозах - поверхностей в помещениях, посуды;

- при дерматофитиях - поверхностей в помещениях

в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бассейны, бани и др.), предприятиях общественного питания, в детских учреждениях.

Кроме того, средство может быть использовано для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесневыми грибами в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бассейны, бани и др.), предприятиях общественного питания, в детских учреждениях, а также населением в быту.

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 .Рабочие растворы средства готовят в технической посуде из любого материала.

2.2. Средство «Полисепт» в виде твердого вещества медленно растворяется в воде. Время его растворения сокращается при интенсивном перемешивании и использовании теплой (45-55 °С) воды. С целью ускорения процесса получения рабочего раствора рекомендуется также приготовление 25% водного раствора (250 г средства на 750 мл питьевой воды), который перед последующим разведением перемешивают.

2.3.При приготовлении растворов средства исходят из расчетов, представленных в табл. 1,2.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов из «Полисепта» в твердой форме

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,1 | 0,1 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,5 | 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 1,0 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 2,0 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 3,0 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 4,0 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 5,0 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

Таблица 2. Приготовление рабочих растворов из 25% концентрата «Полисепта»

| Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,1 | 4 | 999 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 1,0 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 2,0 | 80 | 920 | 800 | 9200 |
| 3,0 | 120 | 880 | 1200 | 8800 |
| 4,0 | 160 | 840 | 1600 | 8400 |
| 5,0 | 200 | 800 | 2000 | 8000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- Растворы средства «Полисепт» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией, предметов ухода за больными, белья, посуды.

- Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.) протирают ветошью, увлажненной раствором средства из расчета 100 мл/кв. м обрабатываемой поверхности. Растворы средства в концентрации 2-5% не рекомендуется использовать для обработки полов. В операционных и других помещениях растворами средства обрабатывают потолок, стены, в том числе загрязненные кровью, сывороткой и другими биологическими субстратами.

- Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект посуды. После окончания дезинфекции посуду сразу же, не допуская подсыхания, промывают проточной теплой водой с помощью щетки (губки) или последовательно погружают ее в две емкости с теплой водой на 5 минут в каждую.

3.4. Белье замачивают в растворе средства исходя из расчета 5л/кг сухого белья. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

- Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции не допуская подсушивания их немедленно промывают теплой водой в течение 1 минуты.

- Изделия медицинского назначения однократного применения (иглы, шприцы, система переливания крови, катетеры и др.) погружают в раствор (или заполняют с помощью шприца, пипетки и др.). После обеззараживания изделия подлежат утилизации.

3.7.Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, а затем протирают ветошью, смоченной 5% раствором средства. Время дезинфекции 120 мин. В дальнейшем для предотвращения роста плесени обработку проводят 1 раз в месяц.

3.8.	Не применять средство «Полисепт» способом орошения.

3.9.	Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Полисепт» приведены в таблицах 3-5.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Полисепт» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.) | 0,1 0,5 | 60 15 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями (кроме крови, сыворотки крови) | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными * | 1,0 | 15 | Погружение |

Примечание: * - при загрязнении кровью, сывороткой крови и другими биологическими субстратами обеззараживание проводят по режиму, рекомендованному для дезинфекции при вирусных инфекциях.

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Полисепт» при туберкулезе и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по ДВ),% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Туберкулез | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (кроме пола) | 2,0 5,0 | 120 30 | 120 30 | - 120 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | 60 | - | Погружение |

Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Полисепт»

при инфекциях вирусной (включая парентеральные гепатиты,

ВИЧ-инфекцию) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по ДВ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (кроме пола). Поверхности из окрашенного дерева | 3,0 4,0 3,0 4,0 | 60 30 60 60 | Протирание Протирание Протирание двукратное с интервалом 15 мин Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Погружение |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- При приготовлении и использовании рабочих растворов необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

- К работе со средством не допускаются лица с предрасположенностью к аллергии.

- При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу во время работы со средством.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

- При попадании средства в желудок необходимо промыть его слабо-розовым раствором марганцовокислого калия (3-4 стакана), после чего принять 10-20 таблеток активированного угля.

- При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

5.3.При попадании средства в глаза промыть их проточной водой в течение нескольких минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия.

5.4.	После оказания первой помощи, в случае необходимости следует обратиться за медицинской помощью.

6.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

- Хранить средство в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре при температуре от 0 до плюс 35 °С.

В ЛПУ средство следует хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов в местах, недоступных детям.

6.3.	При случайном рассыпании препарата собрать его подручными средствами (совок, лопата) в емкость для последующей утилизации. При разливе жидкого средства адсорбировать его (песком, опилками, силикагелем, ветошью и др.) и направить на утилизацию.

При уборке средства персоналу следует использовать спецодежду: халат, резиновый фартук, резиновые сапоги, кожу рук защищать резиновыми перчатками, глаза - защитными очками.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.